Le maindalier ne contient qu’un seul capteur de rotation, connecté à 2 prises jack (1 mâle pour le petit écran, 1 femelle pour connecter un écran externe).

Le fabricant propose un logiciel à télécharger gratuitement :

Free Software : Visit our website to download free software to assist you with your exercise goals :

Software that does not require a PC Interface :

Calorie Calculator – Provides accurate calculation of calories burned when using the bike. Uses your height, weight, gender, and age for improved accuracy. Also calculates the wattage of the bike from the knob setting and pedal speed.

Software that requires one of our PC Interfaces

Goal Setting – Set a goal and the software will track your progress.

Exercise History Viewer – Keeps track, and displays your exercise history.

Coach – Motivates you to keep pedaling while using your computer. Pops up a window

when you are not pedaling within the range of pedal speeds that you choose

Cycle Racing Simulator – Race against yourself with this cycle racing simulator; the

faster you pedal the faster your racer goes; The shadow racer always races at your

best speed; you can select how long or how far you want to race

www.MagneTrainer.com.

Malheureusement, le site n’est pas accessible aujourd’hui.

Le calcul de puissance se fait donc sans mesure d’effort : le fabricant a établi une courbe de calibration qui relie l’effort à la vitesse de rotation du pédalier.

On recommande donc d’utiliser directement le logiciel téléchargeable pour obtenir les fonctions d’affichage de performance sur un écran externe.

Réglage de l’effort de freinage: actuellement, la molette commande un câble qui lui-même commande la position de la fourche d’aimants qui provoque le freinage (Donc pas d’électro-aimant).

Pour automatiser ce réglage, on envisage l’intégration d’un moteur pas-à-pas faisant office de treuil pour mouvoir le câble à la place de la molette. On évaluera l’intérêt de l’option de conserver le réglage mécanique actuel.

Ergonomie de l’installation : actuellement, le seul réglage est sur l’axe vertical. Il est nécessaire d’avoir un réglage de position horizontale, pour respecter les critères ergonomiques de position des bras.